Среда 10.11.2021г.

Преподаватель: Сазонов Василий Николаевич – sazonov20.61@mail.ru

Гр. № 21

Предмет: «Устройство автомобиля, УП».

Тема 4 «Сцепление автомобиля ВАЗ-2110, устройство.»

  - Сцепление

Сцепление служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии и плавного соединения их вновь, а также для предохранения двигателя и трансмиссии от перегрузок.

Сцепление (см. рисунок 1.2.) - однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Кожух 3 сцепления крепится к маховику 6 шестью болтами 4, а с нажимным диском 5 соединяется тремя парами упругих пластин. Ведомый диск 7 в сборе с пружинно-фрикционным демпфером крутильных колебаний установлен на шлицах первичного вала 8 коробки передач. На автомобилях с двигателем ВАЗ–2110 применяется сцепление с отличающимися характеристиками нажимной пружины ведущей части сцепления и пружинами демпфера ведомого диска.

Рисунок 1.2. Сцепление в сборе

| 1 – поводок троса | 8 – первичный вал коробки передач; |
| --- | --- |
| 2 – вилка выключения сцепления | 9 – нижняя крышка картера сцепления; |
| 3 – кожух сцепления | 10 – картер сцепления; |
| 4 – болт крепления сцепления к маховику | 11 – нажимная пружина; |
| 5 – нажимной диск | 12 – подшипник выключения сцепления; |
| 6 – маховик | 13 – фланец муфты подшипника; |
| 7 – ведомый диск | 14 – втулка муфты подшипника; |
|  | 15 – ограничительная втулка |

Основные характеристики ведомого диска и демпфера автомобиля ВАЗ-2110 приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

Основные технические данные.

| Диаметры накладок: |
| --- |
| - наружный | 200 мм |
| - внутренний | 140 мм |
| - высота по ступице | 25,5 мм |
| Шлицевое отверстие (10 зубьев) : |
| - делительный диаметр | 21.20 мм |
| - модуль | 1,06 мм |
| Характеристики демпфера : |
| - момент трения | не более 4 Н*м |
| - момент замыкания | не менее 128 Н*м |
| Масса | 1,05 кг |

Для различия ведущих частей сцепления на сцеплении выполнена метка в виде отверстия в одной из прорезей лепестков нажимной пружины и пружинах демпфера ведомого диска. На двух пружинах демпфера ведомого диска имеются полоски краски белого цвета.

Педаль сцепления 14 (см. рисунок 1.3) установлена в кронштейне 16 на оси. Ее верхний наконечник 12 соединен с наконечником троса 10, оболочка которого со стороны салона закреплена на кронштейне педали сцепления, а в моторном отсеке - на кронштейне 3 силового агрегата. Поводок троса 8 соединяется с вилкой выключения сцепления 9. Подшипник выключения сцепления закрытого типа и в процессе эксплуатации не требует смазки.

Рисунок 1.3 Привод сцепления

| 1 – оболочка троса | 10 – верхний наконечник троса; |
| --- | --- |
| 2 – нижний наконечник оболочки троса | 11 – упорная пластина; |
| 3 – кронштейн крепления троса | 12 – верхний наконечник оболочки троса; |
| 4 – защитный чехол троса | 13 – уплотнитель; |
| 5 – нижний наконечник троса | 14 – педаль сцепления; |
| 6 – регулировочная гайка | 15 – пружина педали сцепления; |
| 7 – контргайка | 16 – кронштейн педали сцепления |
| 8 – поводок троса | 10 – верхний наконечник троса; |
| 9 – вилка выключения сцепления |  |